......................................														    Część nr 1

( pieczęć  Wykonawcy )														                   (zał.1.3.3.)

TABELA TYTUŁÓW I ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Formularz cenowy ( kosztorys ofertowy )

Zadanie:  Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 1437 K w msc. Jadowniki.

Zakres :   Droga nr 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska   w Jadownikach.   Gm. Brzesko   km 1+010 ÷  1+092   /0,082 km/  str. prawa

| Poz | Nazwa i opis pozycji przedmiarowej ,obliczenie ilości jednostek | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto [ zł ] | Wartość [ zł ] (kol. 4 x 5 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |
| 1. | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym na czas prowadzenia robót związanych z budową chodnika | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie podgórskim | km | 0,200 |  |  |
| 3. | Rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami do posesji, łącznie z rozbiórką nawierzchni i korpusu zjazdu, murki czołowe. Rury betonowe Ø500 - Ø 800 mm | mb | 50 |  |  |
| 4. | Rozbiórka istn. nawierzchni bitum. gr. 10 cm i podbudowy tłuczniowej grub. 30 cm | m2 | 30 |  |  |
| 5. | Odwóz gruzu z rozbiórki - utylizacja Przyjęto śr. 1,0 m3/mb x 60 mb = 60 m3 | m³ | 60 |  |  |
| II. Roboty ziemne, urządzenia odwadniające |
| 6. | Roboty ziemne wykonywane koparką ze złożeniem na granicy robót. Grunt III–IVkat. /zdjęcie humusu/ 60 mbx0,20x2,50 = 30 m3 | m³ | 30 |  |  |
| 7. | Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. ze złożeniem urobku w miejscu / koryto pod poszerzenie jezdni / 80mbx0,50x1,00 = 40 m³ | m3 | 40 |  |  |
| 8. | Wykopy wykonywane koparką w gruncie III – IV kat. z transportem na odl. 3 km na odkład /, koryto pod ławę kolektora deszczowego, studnie rewizyjne, konstrukcję chodnika / 82 mbx1,00 m³/mb + 3x6m3 = 100m³ | m³ | 100 |  |  |
| 9. | Wykonanie studni kontrolnych z rur betonowych Ø 1200 z włazem żeliwnym klasy B125 – wg rozwiązań typowych . Śr. głębokość 1,50 m | szt. | 3 |  |  |
| 10. | Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem Ø 500 z wpustem żeliwnym klasy D400 – wg rozwiązań typowych - wpusty krawężnikowe poza jezdnią | szt. | 3 |  |  |
| 11. | Wykonanie kolektora z rur PP Ø600 SN8 na podsypce piaskowej grub. 20 cm, na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym, ułożenie sączka z rur drenarskich PCV Ø 100 włączonych do studzienek rewizyjnych | m | 82 |  |  |
| 12. | Zasypka kolektora, uzupełnienie nasypu ziemnego - gruntem piaszczysto-żwirowym z zagęszczeniem do Is=0,90 82m x śr. 1,2m3/mb = 98,4 m3 | m3 | 98 |  |  |
| 13. | Mech. formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntu . | m3 | 98 |  |  |
| 14. | Przebudowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu w miejscach kolizji z projektowanym kolektorem deszczowym Sieci: gaz szt -3, wodociąg szt -2 | kpl | 5 |  |  |
| 15. | Rury osłonowe na urządzeniach podziemnych rurą ochronną PE-SDR Ø110 | mb | 15 |  |  |
| III. Krawężnik, chodnik |
| 16. | Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wym. 8(30 cm na ławie betonowej B-20 z oporem i podsypce cementowo – piaskowej | m | 85 |  |  |
| 17. | Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15/30 cm na ławie z betonu B-20 10(15 cm z oporem 15(25 cm na podsypce cem-piask., grub. śr. 5 cm | m | 83 |  |  |
| 18. | Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cement-piaskowej oraz ławie z betonu B-20 o wym. 25x27cm | mb | 83 |  |  |
| 19. | Podbudowa pod chodnik z kruszywa łamanego grub. 20 cm łącznie z kosztami badań nośności /-/ pow. ciągu pieszego 82 x 1,80 = 147,6 m2 /-/ powierzchnia zjazdów 35 x1,80 = 63 m2 147,6 m2 – 63 m2 = 84,6 m2 | m² | 85 |  |  |
| 20. | Wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej szarej grub. 6 cm (z pasami kolorowymi na powierzchni 20%) na podsypce grysowej | m² | 85 |  |  |

| IV. Zjazdy |
| --- |
| 21. | Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego 31/63 grub. 30 cm 63 m2 + 17 m2 = 80 m2 | m² | 80 |  |  |
| 22. | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej | m² | 80 |  |  |
| 23. | Utwardzenie terenu za chodnikiem /wjazdy/ krusz. łam 0/31 śr. grub 15 cm, betonem grub. 10 cm 35,0m x 1,0 = 35 m2 | m2 | 35 |  |  |
| V. Poszerzenie jezdni |
| 24. | Wyk. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31-63 mm gr. 30 cm stabilizowanego cementem w ilości 5 % | m² | 80 |  |  |
| 25. | Wyk. górnej w-wy podbudowy z z bet. asfaltowego AC22P gr. 6 cm 60m2 x 0,150 Mg/m2 = 9 Mg | Mg | 9 |  |  |
| 26. | Ręczne wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm . 60m2 x 0,100 Mg/m2 = 6 Mg | Mg | 6 |  |  |
| 27. | Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na głęb. 5 cm 80 x śr. 0,5 ( 40 m² | m² | 40 |  |  |
| 28. | Skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,45 kg/m² powierzchni sfrezowanej i podbudowy | m² | 110 |  |  |
| 29. | Ułożenie geosiatki polipropylenowej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach > 120kN | m² | 80 |  |  |
| 30. | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm KR 3 Uszczelnienie styku na połączeniu poszerzenia istn. nawierzchni masą zalewową 110 x 0,100 Mg = 11 Mg | Mg | 11 |  |  |
| 31. | Wyk. pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub. 15 cm . 80 x 0,50 = 40 m2 | m2 | 40 |  |  |
| 32. | Plantowanie terenu, obsianie trawą /uzupełnienie nasypu/ za poboczem szer. 1,0m | m2 | 100 |  |  |
| Wartość robót [ zł ] |  |
| Podatek Vat 23% [ zł ] |  |
| Wartość robót z podatkiem VAT [ zł ] |  |

Słownie : Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty dodatkowe (koszty ogólne, koszty zakupu, koszty jednorazowe i narzut zysku)

.........................

...........................................

/ data /                                                                                                                            / podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy   /